# Text boxes

DIGITAALNE KELL HÜGRO-TERMOMEETER

TEHNILISED ANDMED

- Temperatuuri mõõtevahemik: -50℃～70℃(-58℉～+158℉)

- Täpsus: ±1℃（±2℉）

- Kuvatäpsus: 0.1℃（0.2℉）

- Suhtelise niiskuse mõõtevahemik: 10%RH ～ 99%RH

- Täpsus: ±5%

- Kuvatäpsus: 1%RH

- Max/Min temperatuuri ja niiskuse näitude salvestamine

- Vooluallikas: 1.5V üks AAA patarei

- Siseruumide/välistemperatuuride mõõtmine

- Siseruumide suhtelise niiskuse mõõtmine ja kella funktsioon

- Testaeg:10s

- Mõõtmed: 110mmⅹ100mmⅹ20mm

- LCD mõõtmed: 80mmⅹ60mm

- Kaal: ca 145g

OMADUSED

- Suur LCD ekraan sise-ja välistemperatuuri ning niiskuse näidikuga.

- Paigaldus alusele või seinale.

- Max/Min temperatuuri ja niiskuse näitude salvestus.

- ROHS ja CE sertifikaadid.

KASUTAMINE

- MODE SET nupp:

Vajutage lühidalt kella või alarmreziimi valimiseks.

Vajutage pikemalt kellaaja seadete määramiseks (määrake järjekorras minut-tund-salvestus).

- ADJ nupp: vajutage seadete menüüs väärtuste muutmiseks.

Teistes reziimides:

Vajutage kellareziimil valikuks 12 või 24 tunni näit.

Vajutage alarmreziimil alarmi sisse/välja lülitamiseks.

- MIN/MAX nupp:

-Vajutage MIN/MAX nuppu maksimaalse temperatuuri ja niiskuse andmete kuvamiseks.

-Vajutage uuesti MIN/MAX nuppu minimaalse temperatuuri ja niiskuse andmete kuvamiseks.

-Reziimil MIN või MAX, vajutage ja hoidke MIN/MAX nuppu 2 sekundi jooksul salvestatud MIN ja  MAX temperatuuri ja niiskuse näitude kustutamiseks.

- °C / °F nupp (tagaküljel)

Vajutage näitude kuvamiseks °C või °F skaalal.

DIGITAALNE KELL HÜGRO-TERMOMEETER

TEHNILISED ANDMED

- Temperatuuri mõõtevahemik: -50℃～70℃(-58℉～+158℉)

- Täpsus: ±1℃（±2℉）

- Kuvatäpsus: 0.1℃（0.2℉）

- Suhtelise niiskuse mõõtevahemik: 10%RH ～ 99%RH

- Täpsus: ±5%

- Kuvatäpsus: 1%RH

- Max/Min temperatuuri ja niiskuse näitude salvestamine

- Vooluallikas: 1.5V üks AAA patarei

- Siseruumide/välistemperatuuride mõõtmine

- Siseruumide suhtelise niiskuse mõõtmine ja kella funktsioon

- Testaeg:10s

- Mõõtmed: 110mmⅹ100mmⅹ20mm

- LCD mõõtmed: 80mmⅹ60mm

- Kaal: ca 145g

OMADUSED

- Suur LCD ekraan sise-ja välistemperatuuri ning niiskuse näidikuga.

- Paigaldus alusele või seinale.

- Max/Min temperatuuri ja niiskuse näitude salvestus.

- ROHS ja CE sertifikaadid.

KASUTAMINE

- MODE SET nupp:

Vajutage lühidalt kella või alarmreziimi valimiseks.

Vajutage pikemalt kellaaja seadete määramiseks (määrake järjekorras minut-tund-salvestus).

- ADJ nupp: vajutage seadete menüüs väärtuste muutmiseks.

Teistes reziimides:

Vajutage kellareziimil valikuks 12 või 24 tunni näit.

Vajutage alarmreziimil alarmi sisse/välja lülitamiseks.

- MIN/MAX nupp:

-Vajutage MIN/MAX nuppu maksimaalse temperatuuri ja niiskuse andmete kuvamiseks.

-Vajutage uuesti MIN/MAX nuppu minimaalse temperatuuri ja niiskuse andmete kuvamiseks.

-Reziimil MIN või MAX, vajutage ja hoidke MIN/MAX nuppu 2 sekundi jooksul salvestatud MIN ja  MAX temperatuuri ja niiskuse näitude kustutamiseks.

- °C / °F nupp (tagaküljel)

Vajutage näitude kuvamiseks °C või °F skaalal.